## Slide 1
Upgrade for mCBM + R3B
Expected Beam Parameters:
extraction type: slow particles species: up to Au particle number: up to 108 pps particle energy: up to1.24GeV/u

## Slide 2: Upgrade for mCBM 3 x mCBM + 1 x R3B
GHTCDF1
GHTDDF1
GHTCDF3
HTD Dump

## Slide 3
System Aufbau
Control Rooms
Electronics Room
Radiation
Save Area
Experiment Beamline
User Clients
Frontend
camera DAQ
PLC control
Timing Receiver
10 Gbit Switch
(local network)
CPS8
PLC
Main Controller
PLC
Satellites
local network
timing network
Profinet
Connector Box
trigger & power
camera image / settings
iris & LED control

## Slide 4
Upgrade for mCBM + R3B:
Mechanics
Mechanische Upgrade Leuchttarget-Antriebe Strahlführung zum mCBM und R3B
Position GHTCDK1:
Zusammenbau neue Vakuumkammer, Leuchttargetantrieb und Targets
Einbau und Justage Leuchtargetantrieb
Einbau der Kammer in Strahlführung
Feinjustage der Kammer in Strahlführung
Position GHTDDK1:
Zusammenbau neue Vakuumkammer, Leuchttargetantrieb und Targets
Einbau und Justage Leuchtargetantrieb
Einbau der Kammer in Strahlführung
Feinjustage der Kammer in Strahlführung
Position GHTCDK3:
Umbau alte Vakuumkammer, Leuchttargetantrieb und Targets
Einbau und Justage Leuchtargetantrieb
Einbau der Kammer in Strahlführung
Feinjustage der Kammer in Strahlführung
Position HTD Dump:
nur Kabel

## Slide 5
IST Zustand NE8 Position GHTCDK1

## Slide 6
Upgrade for mCBM + R3B : new GHTCDK1

## Slide 7
IST Zustand Position GHTDDK1
Schieber: it can be rotated (e.g. 90°),
Alternative: position behind chamber (to be checked by Semi)

## Slide 8
Upgrade for mCBM : GHTDDK1

## Slide 9
Balg 186mm
Schieber 70mm
ca. 60mm
GHTC DF um 180° gedreht
Upgrade for mCBM : GHTDDK1

## Slide 10
Upgrade for mCBM : GHTDDK1

## Slide 11
Upgrade for R3B : GHTCDK3
Messrohr: it is not required, will be remove
Messrohr from experiment: it will stay

## Slide 12: Upgrade Kabelsatz
Position GHTCDK1:
1x halogen free UNITRONIC S/FTP CAT7 LSZH 4x2xAWG23 (network cable for camera data signals)
1x halogen free DATAFLAMM-C 5x0.14mm2 (between PLC and Adapter box)
1x halogen free DATAFLAMM-C PAAR 5x2x0.14mm2 (between CPS8 and Adapter box)
Position GHTDDK1:
1x halogen free UNITRONIC S/FTP CAT7 LSZH 4x2xAWG23 (network cable for camera data signals)
1x halogen free DATAFLAMM-C 5x0.14mm2 (between PLC and Adapter box)
1x halogen free DATAFLAMM-C PAAR 5x2x0.14mm2 (between CPS8 and Adapter box)
Position GHTCDK3:
1x halogen free UNITRONIC S/FTP CAT7 LSZH 4x2xAWG23 (network cable for camera data signals)
1x halogen free DATAFLAMM-C 5x0.14mm2 (between PLC and Adapter box)
1x halogen free DATAFLAMM-C PAAR 5x2x0.14mm2 (between CPS8 and Adapter box)
Position HTD Dump:
1x halogen free UNITRONIC S/FTP CAT7 LSZH 4x2xAWG23 (network cable for camera data signals)
1x halogen free DATAFLAMM-C 5x0.14mm2 (between PLC and Adapter box)
1x halogen free DATAFLAMM-C PAAR 5x2x0.14mm2 (between CPS8 and Adapter box)

## Slide 13
Stecker Belegung
CAT7 wird mit Stecker in Cave bestückt und in Elektronik Rack wird die andere ende auf die Patch-Panel befestigt

## Slide 14
Mechanik und Optik
SCR Material | Type | Application
Al2O3:Cr (Chromox) | Solid target material (Active Area D100mm) | Standard light applications
CMOS Camera requirements |  | 
Type |  | IDS uEye UI-5240SE-M-GL CMOS digital camera, monochrome
remote-controlled iris Pentax C1614ER

## Slide 15
Rack für DAQ: Dach Cave A

## Slide 16
Rack für DAQ: Dach Cave A
HW Component | Type |  | Remarks
µTCA System | GSI-NATIVE-R2-AM902-AC | CoreI7 CPU 600W Power Supply 6-Slot MTCA.4 Chassis 2U NAT MCH | NAT and Powerbridge
Timing | AMC FTRN |  | Cosylab
Switch | AMC217 | 8-Port Switch AMC | Vadatech

## Slide 17
PLC
Description | Order number | Info
SITOP PSU200M, DC 24V/10 A | 6EP1334-3BA10 | Power supply
CPU 1512SP-1 PN | 6ES7512-1DK01-0AB0 | IO Controller (CPU)
CP 1542SP-1 | 6GK7542-6UX00-0XE0 | CP (ACC-Network)
IM 155-6 PN HF + Servermodul | 6ES7155-6AU00-0CN0 | IO Device (Interface)
BusAdapter 2xRJ45 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | Bus Adapter
DQ 8x24VDC/0,5A HF | 6ES7132-6BF00-0CA0 | Digital Out - LED
AQ 2xU/I HF | 6ES7135-6HB00-0CA1 | Analog Out - Apertur

## Slide 18
Ausführung GTHCDK1
Beistellung BEA
Diagnosekammer
Justierbrücken
LT-Antrieb
Wellenbalg
Rohrstück L675mm (Auftrag MEWE)
Beistellung TRI
Ausgleichs U-Stücke
Gestellfuß
U-Träger
Befestigung Strahlrohr
Haltewinkel ?

## Slide 19
Ausführung GHTDDK1
Beistellung BEA
Diagnosekammer
Justierbrücken
LT-Antrieb
Wellenbalg
Beistellung TRI
Ausgleichs U-Stücke

## Slide 20
Balg 186mm
Schieber 70mm
ca. 60mm
GHTC DF um 180° gedreht
Ausführung GHTDDK1
Vakuum-Schieber muss eventuell horizontal eingebaut werden

## Slide 21
AusführungGHTCDK3
Mess-rohr: it is not required, will be remove
Messrohr from experiment: it will stay
Beistellung BEA
Diagnosekammer
Justierbrücken
LT-Antrieb
Wellenbalg
Beistellung TRI
Ausgleichs U-Stücke ??